ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wraz z wdrożeniem systemu wirtualizacji i backupowania danych dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie.

Zatwierdzam: ……………………………………………………………………….

Choszczno, dnia 29 września 2017 r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno

tel. 95 765 70 91, fax. 95 765 77 52

NIP: 594-123-16-16, REGON 210038879

e-mail: szch@praca.gov.pl.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu wirtualizacji i backupowania danych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie.

  - Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

48820000-3  Serwery plików

32420000-3  Urządzenia sieciowe

32428000-9  Modernizacja sieci

48214000-1  Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

32425000-8  Sieciowy system operacyjny

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

III.3.1. Serwerowy system operacyjny:

Ze względu na oprogramowanie używane przez Zamawiającego, którego producenci wspierają pracę tylko  w środowisku MS Windows oraz zastosowane technologie usług katalogowych (MS Active Directory) wymagane jest dostarczenie  Windows Serwer Standard 2016 16 licencji dla posiadanego przez Zamawiającego serwera Dell T610.

III.3.2 Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów (wymagania minimalne):

- Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

- Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji.

- Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć 
i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci fizycznej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe.

- Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

- Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

- Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM.

- Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista,  Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux, CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X.

- Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

- Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

- Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.  Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5.

- Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.

- Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

- Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

- Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny.

- System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedyńczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

- Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

- Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).

- Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych.

- Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych.

- Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.

- Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

- Roczne wsparcie producenta.

III.3.3. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych dla 2 gniazd procesorów ( wymagania minimalne):

# Wymagania ogólne

- Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej.

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.

- Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V.

# Całkowite koszty posiadania

- Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone.

- Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej.

- Oprogramowanie musi tworzyć „samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków.

- Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji.

- Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli.

- Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

- Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania.

- Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia.

- Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware.

- Oprogramowanie musi oferować portal samoobłsugowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time).

- Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1, 5.5,  5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD .

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.

- Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji.

- Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza

- Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX).

- Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

# Wymagania RPO

- Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej.

- Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych.

- Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora.

- Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son).

- Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

- Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HP StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

- Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik.

- Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding).

- Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V.

- Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN).

- Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli, jak i z klienta webowego vSphere.

- Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing).

# Wymagania RTO

- Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania.

- Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami.

- Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

- Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików.

- Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API.

- Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:

    - Linux: ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs

    - BSD:UFS, UFS2

    - Solaris: ZFS

    - Mac: HFS, HFS+

    - Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS

- Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM.

- Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects").

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień.

- Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

- Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia.

- Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych.

- Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows.

- Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN.

# Ograniczenie ryzyka

- Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach.

- Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem.

- Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere.

III.3.4. Serwer NAS wraz z dyskami.

| Parametry serwera (wymagania minimalne) |
| --- |
| Zastosowanie | serwer VPN serwer plików serwer FTP serwer wydruku stacja pobierająca dane kopie zapasowe media serwer stacja monitoringu serwer iTunes |
| Procesor | Dual-core Intel® Celeron® 2.0 GHz (do 2.42 GHz) |
| Pamięć | 8 GB DDR3L RAM (2 x 4GB) Ilość gniazd pamięci: 2 SODIMM |
| Flash | 512MB |
| Dyski HDD i SDD | 4 x 3.5” lub 2.5” SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s , Hot swappable trays |
| Ilość zainstalowanych dysków | 4 x Seagate IronWolf 3TB |
| Interfejs LAN | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet ports |
| Porty | 2 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 2.0 (front) 1 x HDMI |
| Wskaźniki LED | Status, LAN, USB, HDD 1, HDD 2, HDD3, HDD4 |
| Przyciski | Power, USB Auto Copy, Reset |
| Alarm Buzzer | System warning |
| Format | Tower |
| Wymiary | 177 x 180 x 235 mm ; 6.97 x 7.09 x 9,25 cala |
| Waga | Netto: 3 kg (6.61 lbs) ; Brutto: 4.3 kg (9.48 lbs) |
| Pobór mocy (W) | Tryb HDD standby: maks. 15.78 W ; Tryb pracy: maks. 33.88 W |
| Natężenie dźwięku | Maks. 16.9 dB(A) |
| Temperatura | 0-40˚C |
| Specyfikacja zasilania | External Power Adapter, 90W, 100-240V |
| Wyposażenie | 2 x kabel Ethernet ¦zasilacz ¦ kabel zasilający ¦ pilot zdalnego sterowania |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |

III.3.5. Urządzenie UTM + licencje 1 rok

| Parametry UTM (wymagania minimalne) |
| --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| LAN - 10/100/1000 | 12 |
| Porty HA | 1 |
| Porty WAN | 2 |
| Port DMZ | 1 |
| USB | 1 |
| Port konsoli | 1 |
| Wewnętrzny Storage | 128 GB |
| Wydajność systemu |
| Przepustowość Firewall | 4,0 Gbps |
| Opóźnienie Firewall | 182 μs |
| Przepustowość Firewall (PPS) | 375 Kpps |
| Ilość jednoczesnych sesji (TCP) | 1 200 000 |
| Ilość nowych sesji/sekundę (TCP) | 27 500 |
| Ilość polityk zapory | 5 000 |
| Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet) | 160 Mbps |
| Przepustowość skanera antywirusowego (proxy/flow) | 300 / 650 Mbps |
| Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN | 200 |
| Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN | 2 500 |
| Max ilość użytkowników SSL-VPN Users | 200 |
| Przepustowość SSL-VPN | 95 Mbps |
| Przepustowość IPS (HTTP/ Ruch mieszany) | 950/440 Mbps |
| Przespustowość inspekcja SSL | 300 Mbps |
| Przepustowość kontroli aplikacji | 450 Mbps |
| Przepustowość NGFW | 350 Mbps |
| Przepustowość ochrony przed zagrożeniami | 210 Mbps |
| Przepustowość CAPWAP | 2,2 Gb/s |
| Wirtualne domeny (Default/Maximum) | 10 / 10 |
| Ilość punktów dostępowych (max/tryb tunel) | 32/16 |
| Konfiguracja wysokiej dostępności | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
| Wymiary (w/sz/d) | 43.9 x 216 x 178.5 mm |
| Waga | 1.323 kg |
| Obudowa | Desktop |
| Zasilanie | 100-240V AC, 60-50 Hz |
| Konsumpcja energii (średnia/max) | 23.7 / 28.44 W |
| Emisja ciepła | 80.8644 BTU/h |
| Parametry środowiskowe |
| Temperatura pracy | 0 – 40 °C |
| Zgodność | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Certyfikaty | ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |
| Licencja na 1 rok | przedłuża gwarancję urządzenia; gwarantuje czas wymiany w trybie 8x5; zapewnia wsparcie techniczne; umożliwia aktualizację wewnętrznego oprogramowania; aktywuje funkcje bezpieczeństwa takie jak Antywirus, IPS, Web Filtering, Antyspam, zarządzanie zgodnością, Kontrola aplikacji oraz usługi zabezpieczeń baz danych. |
| Gwarancja | System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Polski własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Polski. System powinien być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym. Serwis powinien być realizowany przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie serwisu gwarancyjnego (oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Polski), mających swoją siedzibę na terenie Polski. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy (należy podać adres www) oraz infolinię 8x5 (należy podać numer infolinii). |

III.3.6. Switch – 2 szt.

| Parametry przełącznika (wymagania minimalne) |
| --- |
| Typ przełącznika | Managed network switch |
| Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
| obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 typ portów | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP+ | 4 |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Pełny dupleks | Tak |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
| Obsługa 10G | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Auto-sensing | Tak |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbps |
| Wydajność | 112 Mpps |
| Wielkość tabeli adresów | 16384 wejścia |
| Latency (1 Gbps) | < 3.8 µs |
| Latency (10 Gbps) | < 1.6 µs |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Rozmiar układu | 1U |
| Stackowalny | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 1016 Mhz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR3 SDRAM |
| Wielkość pamięci flash | 4096 MB |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 46.6 W |
| Obsługa PoE | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 15 - 95 % |
| Emisja ciepła | 159 BTU/godz |
| Szerokość produktu | 442.5 mm |
| Długość urządzenia | 246.3 mm |
| Wysokość urządzenia | 43.9 mm |
| Waga | 3100 g |
| Wyposażenie dodatkowe | HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable – 2 szt. |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |

III.3.7. Usługa wdrożenia wirtualizacji, backupu danych, montaż i konfiguracja urządzenia UTM.

Zakres usługi obejmować będzie:

- Instalację i konfigurację przełączników sieciowych.

- Montaż urządzenia UTM.

- Migrację ustawień z urządzenia Fortigate 100A i konfigurację nowego UTM.

- Podłączenie dostarczonego serwera NAS do infrastruktury LAN Zamawiającego.

- Instalację i konfigurację środowiska wirtualnego.

- Migrację wirtualnych maszyn na nowe zasoby. Wirtualizację systemów działających bezpośrednio na serwerach Zamawiającego.

- Wdrożenie systemu backupu.

- Sprawdzenie poprawności działania, testy wydajności.

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi wdrożonych rozwiązań.

- Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym.

- Zapewnienie gwarancji oraz min. 3 miesięcznej opieki technicznej na wykonaną konfigurację. Usługa opieki technicznej obejmować będzie zakres: analiza logów systemu backupu, doradztwo w zakresie  wykonywania  kopii miesięcznej, sprawdzanie poprawności wykonywania kopii (testowy restore wybranych danych), analiza aktualizacji oprogramowania, analiza istniejącej polityki backupu – pomoc w aktualizacji, pomoc w zgłaszaniu zdarzeń serwisowych, powiadamianie o nowościach (wersjach, poprawkach), zbieranie i analiza logów VmWare, doradztwo w zakresie  aktualizacji oprogramowania, analizy wydajnościowe poprawność działania.  Należy zapewnić wsparcie telefoniczne, zdalne oraz na miejscu u klienta - wizyta pracownika Wykonawcy – min. 1 raz w miesiącu.

Pozostałe wymagania:.

- Wykonawca dostarczy na własny koszt zamówienie do siedziby Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

ul. Dąbrowszczaków 13a

73-200 Choszczno

w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30

- Urządzenia muszą być dostarczone z pełną dokumentacją techniczną

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

- TERMIN LUB OKRES WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Dostawa urządzeń i oprogramowania oraz wykonanie usługi wdrożenia wirtualizacji, backupu danych, montaż i konfigurację urządzenia UTM nie później niż do 31.10.2017 r.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa  w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy PZP.

  - Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:

Wykonawca składający ofertę musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII.2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca składający ofertę musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i usług objętych przedmiotem zamówienia - wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 dostawy infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem oprogramowania VMWare oraz rozwiązania do backupu danych.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych/wykonywanych  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej zapytania ofertowego.

VII.2.3.  Zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca składający ofertę musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe adekwatne do przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 27001:2007,  dysponował co najmniej: 3 osobami z certyfikatem VMware na poziomie min. Professional 5, 1 osobą z certyfikatem Microsoft Certyfiied Solutions Associate, osobami z zaświadczeniem stwierdzającym szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Zamawiający dopuszcza aby 1 osoba dysponowała więcej niż 1 certyfikatem.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca załączy do oferty kopie certyfikatów i zaświadczeń.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.

  - W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postepowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

  - Wykaz wykonanych/wykonywanych  głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

  - Kopie certyfikatów: ISO 9001:2008, ISO 27001:2007,  VMware na poziomie min. Professional 5 – 3szt., Microsoft Certyfiied Solutions Associate – 1szt., stwierdzających szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

  - W zakresie niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr   3 do niniejszego zapytania.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szch@praca.gov.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Justyna Głuszczak Tel: 95 765 70 91 w.37.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

  - Oferta winna obejmować całość zamówienia, być sporządzona pisemnie w języku polskim czytelną i trwałą  techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  w postępowaniu.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

  - Na ofertę składają się:

- Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania - Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

- Wykaz wykonanych/wykonywanych  głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

  - Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.  Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Choszcznie,                  ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno, I piętro, Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do                                 9 października 2017 roku do godziny 13.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

Oferta powinna uwzględniać koszt całego zamówienia.

Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia.

Cena oferty brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania zgodnie z następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto – 100 %

Cena oferty brutto najkorzystniejszej

Liczba punktów w danym kryterium   ---------------------------------------------------------- x 100 pkt                                             				              Cena brutto oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg. wyżej wskazanych kryteriów.  Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane                       w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Z CELU ZAWARCIA UMOWY.

Informacje o wynikach postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://choszczno.praca.gov.pl

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.

Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych/wykonywanych  głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

# Text boxes

Nazwa i adres Wykonawcy

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Dąbrowszczków 13 a

73-200 Choszczno

„Oferta na dostawę wraz z wdrożeniem systemu wirtualizacji i backupowania danych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie”.